## Slide 1
RF Power detector with mobile data transfer for antenna outdoor test setup
CHAARI Malek
SIFAOUI Iheb
KROUMI Hatem

## Slide 2
Détecteur de puissance RF
01
Module de stockage
02
Plan
Module GSM/GPRS
03
04
l'idée de projet

## Slide 3
l'idée de projet
01

## Slide 4
l'idée de projet
On a deux antennes l’une émettrice et l’autre réceptrice. L'idée du projet est d’implémenter un système qui va détecter la puissance reçue de l’antenne réceptrice et de la stocker. Puis cette puissance sera envoyée par SMS vers l’émetteur. Selon le besoin, il y a la possibilité de récupérer toutes les valeurs mesurées ou seulement la dernière valeur mesurée.

## Slide 5
Carte de traitement
La carte de traitement que nous allons utiliser est de type Arduino. C’est une carte électronique programmable équipée d'un micro-contrôleur permettant, à partir de données détectées par des capteurs, de programmer et de commander des actionneurs.

## Slide 6
Détecteur de puissance RF
02

## Slide 7
Détecteur de puissance RF
Nous utiliserons le détecteur de puissance RF LT5534. Il permet de convertir la puissance reçue de l'antenne en une tension continue. Cette tension dépend de la puissance d’entrée en dbm.

## Slide 8
Détecteur de puissance RF

## Slide 9
Module de stockage
03

## Slide 10
Module de stockage
Vu que le stockage de la carte arduino est insuffisant “32Kb” on va utiliser un module de stockage “Micro SD TF Card Memory Shield Module” pour stocker les valeurs de puissance mesurées

## Slide 11
Exemple de code source

## Slide 12
Module GSM/GPRS
04

## Slide 13
Module GSM/GPRS
Pour l’envoi et la réception des sms entre la carte Arduino côté récepteur et le module d’émission distant on va utiliser “SIM900 GPRS/GSM Shield” qui nous permet à l'aide d’une carte sim insérée de communiquer à travers des sms pour obtenir les valeurs des puissances stockées.
Le module SIM900 est utilisé dans des applications de contrôle à distance, de domotique, et aussi de sécurité
Type de connectivité : 2G, 3G, etc
Quadri-bande: 850; 900; 1800 et 1900 MHZ, il devrait donc fonctionner dans tous les pays dotés de réseaux GSM (2G) Contrôle via les commandes AT. Il prend en charge l'horloge temps réel (RTC) - il a un support pour une pile 3V CR1220 à l'arrière. Il possède des prises microphone et casque pour les appels téléphoniques.

## Slide 14
Exemple de code source

## Slide 15
Schéma du montage de test